附件一：  简阳市中医医院监控系统设备技术要求及说明

# (一)网络数字摄像机：

# 1、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

# 2、★最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。

# 3、红外补光距离不小于85米。

# 4、★在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1.5Mbps，网口输出，清晰度不小于1200TVL。

# 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。

# 6、信噪比不小于55dB。

# 8、★可开启或关闭智能后检索功能。

# 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

# 9、★设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。

# 10、不低于IP67防尘防水等级。

# 11、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。

# 12、★需支持DC12V和POE标准或非标准供电，且在不小于DC12V±30%或48V±10%范围内变化时可以正常工作。

# 13、★完全兼容医院现有所有NVR、DVR、POE交换机等设备。

# 14、★采购数量5台，每台价格在1000元以下，质保2年。

(二)POE供电交换机：

1、可向数字摄像机POE供电，无需另外加接电源与布置电源线
2、支持数据与电源复用技术
3、同时对不少于4路数字摄像机稳定供电
4、信号传输为数字信号 
5、延伸网线距离，最远传输距离可达150米
6、支持防雷功能

7、★支持WAPA私有协议

# 14、★采购数量1台，价格在700元以下，质保2年。